# Технічне завдання на закупівлю по предмету

# за кодом CPV за ДК 021:2015 –код ДК 021:2015: 33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації (33171100-0 Анестезійні інструменти)

# (за кошти спеціального рахунку (згідно довідки МОЗ про зміни до кошторису на 2021 рік №230/97 від 19.04.2021р.)

| № п/п | Найменування виробу медичного (Код та назва НК 024:2019) | Одиниця виміру | Кількість | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Заглушка конічна типу комбі-стоппер луер-лок (16825: Захисний ковпачок для шприца) 33171100-0 Анестезійні інструменти | упаковка | 20 | Стерильна заглушка для всіх типів відкритих портів інфузійних систем зі з’єднанням типу Люер-Лок із зовнішнім та внутрішнім різьбленням. Упаковка №100 штук. |
| 2 | Кран трьохходовий для інфузії (32172: Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань) 33171100-0 Анестезійні інструменти | штука | 1000 | Склад: Т-образний прозорий корпус, прямоточні внутрішні канали, конвектори Люер-Лок. Технічні характеристики: регулятор потоків; кут повороту 360°, п’ять робочих позицій. Фіксація позиції клацанням.Резистентність до тиску в системі не нижче 4 Бар (2 944 мм Hg). З’єднання: 2 канали – Люер-Лок (зовнішня різьба); 1 канал – Люер-Лок (внутрішня різьба). |
| 3 | Подовжувач для шприцевих насосів (58977: Набір базовий для внутрішньовенних вливань) 33171100-0 Анестезійні інструменти | штука | 425 | Технічні характеристики: матеріал- ПВХ або поліетилен; стійкі до тиску в системі не нижче 4 бар (2 944 мм Hg); об’єм заповнення 2,6 мл; герметичні гвинтові конектори люер-лок з обох сторін; довжина -200 см; діаметр (мм) 1,5 х 2,7. |
| 4 | Блок з кранів трьохходових для інфузії (32172: Клапан інфузійної системи внутрішньовенних вливань) 33171100-0 Анестезійні інструменти | шт | 30 | Блок з трьох кранів трьохходових різного кольору (червоний/жовтий/синій). Характеристики до крану: Т-образний прозорий корпус, прямоточні внутрішні канали, конвектори Люер-Лок; регулятор потоків; кут повороту 360°, п’ять робочих позицій. Фіксація позиції клацанням. Резистентність до тиску в системі не нижче 4 Бар (2 944 мм Hg). З’єднання: 2 канали – Люер-Лок (зовнішня різьба); 1 канал – Люер-Лок (внутрішня різьба). |
| 5 | Система для гемотрансфузії для контейнерів, 150 см (16649: Основний набір внутрішньовенного введення) 33171100-0 Анестезійні інструменти | шт | 200 | Для внутришньовенного гравітаційного введенні крові та її компонентів. Крапельна камера з інфузійним фільтром 200мкм , дозатор крапельної камери 20 крап/мл. Площа поверхні фільтру до 11 мм². Прозора трубка з ПВХ 3,0мм*4,1мм, бех фталатів. Резистентність до тиску в системі не нижче 0,5 Бар (400 мм Hg). З’єднання Люер-Лок. Довжина 150 см. |
| 6 | Киснева маска, дитяча (12557 - Маска для кисневої терапії) 33171100-0 Анестезійні інструменти | шт | 50 | Маска киснева, дитяча, для забезпечення середньої концентрації кисню, повинна бути виготовлена без полівінілхлориду та його похідних, киснева трубка довжиною не менше 2,1 м. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |
| 7 | Киснева маска для дорослих (12557 - Маска для кисневої терапії) 33171100-0 Анестезійні інструменти | шт | 50 | Маска киснева для забезпечення середньої концентрації кисню, повинна бути без полівінилхлориду та його похідних. Довжина кисневої трубки не менше 2,1 метра. Одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |

Очікувана вартість складає 76000,00грн. (сімдесят шість тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).