ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Аварійний ремонт (ремонтні роботи в бюджетної установи ) підвального приміщення корпусу № 15 НДСЛ Охматдит МОЗ України по вул. В. Чорновола 28/1 (для подальшого облаштування бомбосховища за для пацієнтів та співробітників лікарні) код ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

- Місце надання послуг: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 12 |
| 2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 8 |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм | м | 4 |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм | м | 50 |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм | м | 50 |
| 6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм | м | 50 |
| 7 | (Демонтаж) Ізоляція трубопроводів | м | 150 |
| 8 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | шт | 4 |
| 9 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до 150 мм | шт | 2 |
| 10 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | м | 3 |
| 11 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 3 |
| 12 | Навантаження сміття вручну | т | 1 |
| 13 | Перевезення сміття до 40 км | т | 1 |
|  | Розділ №2. Монтажні роботи |  |  |
| 14 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм | м | 52,052 |
| 15 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 50 |
| 16 | Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 80 мм | шт | 9 |
| 17 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм | м | 52,736 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 5 мм | м | 50 |
| 19 | Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 9 |
| 20 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм | м | 54,122 |
| 21 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 5,5 мм | м | 50 |
| 22 | Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 150 мм | шт | 9 |
| 23 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм | м | 6,76 |
| 24 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 6 |
| 25 | Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу 65 мм | шт | 4 |
| 26 | Профіль монтажний Т-41 перфорований | м | 32,5 |
| 27 | Шпилька М10х1000 | шт | 50 |
| 28 | Гайка М10 | шт | 100 |
| 29 | Кріпильні анкери (цанги) | шт | 50 |
| 30 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 20 |
| 31 | Крани муфтові для води, діаметр 25 мм | шт | 9 |
| 32 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм | шт | 9 |
| 33 | Крани муфтові для води, діаметр 15 мм | шт | 11 |
| 34 | Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм | шт | 11 |
| 35 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 8 |
| 36 | Засувки фланцеві, діаметр 80 мм | шт | 1 |
| 37 | Фланці сталеві, діаметр 80 мм | шт | 2 |
| 38 | Засувки фланцеві, діаметр 100 мм | шт | 1 |
| 39 | Фланці сталеві, діаметр 100 мм | шт | 2 |
| 40 | Засувки фланцеві, діаметр 65 мм | шт | 6 |
| 41 | Фланці сталеві, діаметр 65 мм | шт | 12 |
| 42 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм | шт | 2 |
| 43 | Засувки фланцеві, діаметр 150 мм | шт | 2 |
| 44 | Фланці сталеві, діаметр 150 мм | шт | 4 |
| 45 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 111,546 |
| 46 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм | м | 54,122 |
| 47 | Ізоляція трубопроводів циліндрами з мінеральної вати | м | 150 |
| 48 | Ізоляція для труб діам. 80 мм | м | 51 |
| 49 | Ізоляція для труб діам. 100 мм | м | 51 |
| 50 | Ізоляція для труб діам. 150 мм | м | 51 |
| 51 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 3 |
| 52 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 3 |
| 53 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм | шт | 2 |
| 55 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3 |
| 56 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 3 |
| 57 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 1 |
| 58 | Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50(72/50) мм | шт | 2 |

У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, устаткування, матеріалу, то вважається, що технічне завдання містить вираз «або еквівалент».

Надання послуг проводиться відповідно до вимог чинних Державних будівельних норм України, законодавства України щодо охорони праці, трудового та екологічного законодавства, правил пожежної безпеки, правил експлуатації обладнання, санітарно-гігієнічних умов на об’єкті, правил громадського порядку, застосування заходів із захисту довкілля, тощо. Учасник має надати копію/копії посвідчень про проходження навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій на особу, яка уповноважена підписувати документи спрощеної закупівлі та копію/копії посвідчень про перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» з правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів.

Для надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля, про що учасником у складі пропозиції надається гарантійний лист. Учасник має надати  копії документів, що засвідчують якість та безпеку на основні матеріали

та копію дозволу на право виконувати вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів на об’єктах замовника.

Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, Учасник повинен надати у складі пропозиції розрахункові кошторисні документи відповідно до технічного завдання (скріплені печаткою та підписані організацією-Учасником):

- договірна ціна;

- зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою;

- локальний кошторис (має бути складений відповідно до технічного завдання, з урахуванням технологічного процесу);

-	підсумкова відомість ресурсів;

-	розрахунок загальновиробничих витрат.

Учасник визначає вартість послуг, виходячи з обсягів на підставі нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання послуг, що є предметом закупівлі з урахуванням поточних цін на них.

Учасник має надати документи та/або посвідчення що підтверджують навчання і перевірку знань законодавчих актів з : НПАОП 0.00-1.80-18, загальний курс з ОП НПАОП 0.00-1.71-13 та документи та/або посвідчення що підтверджують перевірку знань з охорони праці, перевірки знань з технології робіт допуску до роботи в електроустановках напругою до 1000 В на особу уповноважену учасником підписувати документи відкритих торгів.

-Довідку в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи учасника з інформацією про виконання аналогічного(-их) договору(-ів) (достатньо одного) за аналогічним предметом закупівлі в закладах охорони здоров'я державної або комунальної форм власності із зазначенням дати укладання договору, предмету договору, вартості договору, найменування замовника, його адреси та контактного телефону. Аналогічним договором є виконаний договір з реконструкції будівель (приміщень) та/або капітального ремонту будівель (приміщень) (подібний за змістом, своєю правовою природою та предметом закупівлі).

- Для підтвердження виконання аналогічного договору учасник у складі своєї пропозиції повинен надати по договору(ам), вказаному(им) у довідці, копію(ї) договору(ів) та копію довідки № КБ-3, що підтверджують факт виконання договору у повному обсязі, а також оригінал (и) відгуку(ів) про виконання учасником аналогічного(их) договору(ів) від замовника.

-Відгук повинен містити інформацію про реквізити договору (дату, номер), назву предмету закупівлі (договору), вартість виконаних робіт, роки виконання договору та інформацію про виконання договору в повному обсязі.

Очікувана вартість закупівлі складає  511 000,00 грн. ( п’ятсот одинадцять тисяч гривен 00 коп.) з ПДВ.