ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Послуги з ремонту лікарняних ліфтів НДСЛ Охматдит МОЗ України на 2022 рік (код ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів

- Місце надання послуг: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

| № п\п | Найменування робіт | Одн вим | кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Послуги з технічного обслуговування ліфтів код 50750000-7 | послуга | 1 |
| 1 | Ремонт лікарняного ліфта в/п 500кг (зав. №4345МЛЗ) реєстр. №148, будова №3, ( Заміна канато-тягового шківа 510мм і 410мм, Заміна шківа відвідного блока 410 мм Заміна тягових канатів. Заміна каната обмежувача швидкості. Заміна обмежувача швидкості. Ремонт редуктор з заміною манжет. Ревізія гальмівного пристрою. Заміна реле РПУ-4 - 4шт. Заміна вимикача ВПК 2110, 2111 – 8 шт. Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни. Заміна датчика ВПЛ-1,5 110В. Противага. Заміна вкладиша – 4шт. і пружини – 3шт. Заміна контактних пластин поверхневих вимикачів – 24шт. Заміна світильника купе кабіни - -4шт. Усунення викривлення направляючої кабіни і противаги). |  |  |
| 2 | Ремонт ліфта (заміна 3-х фіксаторів кнопок наказу в кабіні) |  |  |
| 3 | Ремонт ліфта КЛЕЕМАНН (блок С) (ремонт блока привода електродвигуна дверей кабіни), |  |  |
| 4 | Ремонт ліфта "КЛЕЕМАНН" в/п 1000кг блок С - (заміна роликів дверей діам.56мм -8 шт, роликів ексцентриковий D=54mm - 6шт), заміна паса приводу дверей ліфта - 4м, заміна башмачків дверей -8шт, заміна тросика для двер.кабіни діам.3мм, заміна короба для фотозавіси, заміна замка дверей кабіни - 2шт, заміна замка дверей кабіни модель CSK-VF00CI000), |  |  |
| 5 | Ремонт ліфта 1600-7 «КОНЕ» (заміна 2-х датчика точної зупинки, перевірка в роботі), вул.Чорновола, 28/1 |  |  |

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі;

2 Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання.

3. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

5. Дозвіл, виданий згідно чинного законодавства України, на монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

Очікувана вартість закупівлі складає  218 320,00 грн. ( двісті вісімнадцять тисяч триста двадцять гривен 00 коп.) з ПДВ.

Голова робочої групи:

Бабак В.Г. – начальник інженерно-технічного відділу       ___________________