# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» (витратні матеріали для проведення гострого гемодіалізу/гемодіафільтрації)

| № п/п | Код та назва відповідно до ЄЗС ДК 021:2015 | Код та назва за НК 024:2023 | Назва предмету закупівлі | од. вим. | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33181510-0 Рідина для промивання нирок | 61616 - Розчин для гемодіалізу | Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію (мішок 5 л) | мішок | 800 |
| 2 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування; 12741 - Гемодіалізна голка; 12741 - Гемодіалізна голка; 35849 - Концентрат гемодіалізу | Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей (діалізатор з площею мембрани 0,6-0,7 м². AV-магістралі, фістульні голки 17G (голки 2 штуки. 1 венозна голка. 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag | комплект | 40 |
| 3 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування; 12741 - Гемодіалізна голка; 12741 - Гемодіалізна голка; 35849 - Концентрат гемодіалізу | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0-1,1 м², AV-магістралі, фістульні голки 17G (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу Bibag | комплект | 40 |
| 4 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування; 12741 - Гемодіалізна голка; 12741 - Гемодіалізна голка; 35849 - Концентрат гемодіалізу | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2-1,4 м², AV-магістралі. фістульні голки 17G (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу Bibag | комплект | 20 |
| 5 | 33181510-0 Рідина для промивання нирок | 35849 - Концентрат гемодіалізу | Рідкий концентрат кислотного компонента для бікарбонатного діалізу | каністра | 30 |

Медико - технічні вимоги

| № | Найменування медико-технічної вимоги до предмета закупівлі | Відповідність вимогам (вказати № сторінки інструкції, паспорту, тощо, де міститься інформація про відповідність вимозі) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію (мішок 5 л) |
|  | Готовий для використання діалізний розчин для постійного вено-венозного гемодіалізу /гемофільтрації. Розчин має бути у мішках по 5 літрів (двокамерних). Склад готового до використання розчину: - натрій 140 ммоль/л - калій 2,0 ммоль/л - кальцій 1,50 ммоль/л - магній 0,75 ммоль/л - глюкоза безводна 5,55 ммоль/л |  |
| 2 | Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей (діалізатор з площею мембрани 0,6-0,7 м². AV-магістралі, фістульні голки 17G (голки 2 штуки. 1 венозна голка. 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу BiBag |
| 2.1. | діалізатор Діалізатори мають бути високопоточними. Мембрана діалізаторів - з синтетичного матеріалу – полісульфон або геліксон. Діалізатори повинні бути стерилізовані потоком пару або гамма-випромінюванням. Діалізатори повинні мати наступні характеристики та параметри: площа мембрани 0,6 – 0,7 м²: кліренс в (мл/хв.): сечовини - не менше 175, креатиніну - не менше 155, фосфатів - не менше 142, вітаміну В12 - не менше 96, коефіцієнт ультрафільтрації - не менше 20 мл/год.*мм.рт.ст.; об’єм заповнення не більше 35 мл (при швидкості потоку крові 200 мл/хв. і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв.) |  |
| 2.2. | AV-магістралі Кровопровідні магістралі для екстракорпорального очищення крові, повинні бути призначені для одноразового використання |  |
| 2.3. | фістульні голки артеріальні Фістульна голка артеріальна 17G, діаметр 1,5 мм, з «крильцями» для фіксації |  |
| 2.4. | фістульні голки венозні Фістульна голка венозна 17G, діаметр 1,5 мм, з «крильцями» для фіксації |  |
| 2.5. | бікарбонатний картридж типу Bibag Картридж або мішок з вмістом сухого бікарбонату від 650 гр. |  |
| 3 | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0-1,1 м², AV-магістралі, фістульні голки 17G (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу Bibag |
| 3.1. | діалізатор Діалізатори мають бути високопоточними. Мембрана діалізаторів - з синтетичного матеріалу – полісульфон або геліксон. Діалізатори повинні бути стерилізовані потоком пару або гамма-випромінюванням. Діалізатори повинні мати наступні характеристики та параметри: площа мембрани 1,0-1,1м²: кліренс в (мл/хв.): сечовини - не менше 241, креатиніну - не менше 216, фосфатів - не менше 204, вітаміну В12 - не менше 128, коефіцієнт ультрафільтрації - не менше 27 мл/год.*мм.рт.ст.; об’єм заповнення не більше 78 мл (при швидкості потоку крові 300 мл/хв. і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв.) |  |
| 3.2. | AV-магістралі Кровопровідні магістралі для екстракорпорального очищення крові, повинні бути призначені для одноразового використання |  |
| 3.3. | фістульні голки артеріальні Фістульна голка артеріальна 17G, діаметр 1,5 мм, з «крильцями» для фіксації |  |
| 3.4. | фістульні голки венозні Фістульна голка венозна 17G, діаметр 1,5 мм, з «крильцями» для фіксації |  |
| 3.5. | бікарбонатний картридж типу Bibag Картридж або мішок з вмістом сухого бікарбонату від 650 гр. |  |
| 4 | Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2-1,4 м², AV-магістралі. фістульні голки 17G (голки 2 штуки: 1 венозна голка, 1 артеріальна голка), бікарбонатний картридж типу Bibag |
| 4.1. | діалізатор Діалізатори мають бути високопоточними. Мембрана діалізаторів - з синтетичного матеріалу – полісульфон або геліксон. Діалізатори повинні бути стерилізовані потоком пару або гамма-випромінюванням. Діалізатори повинні мати наступні характеристики та параметри: площа мембрани 1,2 – 1,4 м²: кліренс в (мл/хв.): сечовини - не менше 266, креатиніну - не менше 243, фосфатів - не менше 225, вітаміну В12 - не менше 162, коефіцієнт ультрафільтрації - не менше 38 мл/год.*мм.рт.ст.; об’єм заповнення не більше 90 мл (при швидкості потоку крові 300 мл/хв. і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв.) |  |
| 4.2. | AV-магістралі Кровопровідні магістралі для екстракорпорального очищення крові, повинні бути призначені для одноразового використання |  |
| 4.3. | фістульні голки артеріальні Фістульна голка артеріальна 17G, діаметр 1,5 мм, з «крильцями» для фіксації |  |
| 4.4. | фістульні голки венозні Фістульна голка венозна 17G, діаметр 1,5 мм, з «крильцями» для фіксації |  |
| 4.5. | бікарбонатний картридж типу Bibag Картридж або мішок з вмістом сухого бікарбонату від 650 гр. |  |
| 5 | Рідкий концентрат кислотного компонента для бікарбонатного діалізу |
|  | Готовий до використання рідкий концентрат. В каністрах 7 – 10 л. При змішуванні з 8,4% розчином бікарбонатного концентрату у пропорції «1+44» концентрації електролітів мають становити: Натрій (ммоль/л) 138,0-140,0 Калій (ммоль/л) 2,0 Кальцій(ммоль/л) 1,5-1,75 Магній(ммоль/л) 0,5 Глюкоза (г/л) 1,0 |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Загальна очікувана вартість закупівлі складає 814100,00 грн. (вісімсот чотирнадцять тисяч сто гривень) з ПДВ.