# Обгрунтування технічних, якісних і кількісних характеристик:

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму» (Лот №1 - витратні матеріали для проведення гострого гемодіалізу/гемодіафільтрації Лот №2 - витратні матеріали для проведення хронічного гемодіалізу/гемодіафільтрації)

ЛОТ №1 - витратні матеріали для проведення гострого

гемодіалізу/гемодіафільтрації

Специфікація

| № п/п | Код та назва відповідно до ЄЗС ДК 021:2015 | Код та назва за НК 024:2019 | Назва предмету закупівлі | од.вим. | к-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 58848 - Мішок для збору зайвої рідини в екстракорпоральному контурі, стерильний | Пакет для збору фільтрату на 10л | шт | 223 |
| 2 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; | Комплект для проведення процедур постійної замісної ниркової терапії у дітей з гемофільтром, що має площу поверхні 0,2 м²; | шт | 20 |
| 3 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 58091 - Набір для аферезу 58848 - Мішок для збору зайвої рідини в екстракорпоральному контурі, стерильний | Комплект для проведення терапевтичного плазмаферезу з плазмафільтром, що має площу поверхні 0,3 м² Пакет для збору фільтрату на 10л | шт | 80 |
| 4 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; | Комплект для проведення процедур постійної замісної ниркової терапії з гемофільтром, що має площу поверхні 0,7 м²; | шт | 80 |
| 5 | 33181510-0 Рідина для промивання нирок | 61616 - Розчин для гемодіалізу | Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію (мішок 5 л) | шт | 800 |
| 6 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 37278 - катетер для гемодіалізу | Катетер гемодіалізі і ий двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 11-12 F | шт | 29 |
| 7 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 37278 - катетер для гемодіалізу | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 6,5 –7 F | шт | 6 |
| 8 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 37278 - катетер для гемодіалізу | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 8 F | шт | 7 |

Медико - технічні вимоги

| № п/п | Найменування медико-технічної вимоги до предмета закупівлі | Відповідність вимогам (вказати так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нестерильний мішок для збору фільтрату об’ємом від 10 літрів |  |
| 2 | Комплект для проведення процедур постійної замісної ниркової терапії у дітей з гемофільтром, що має площу поверхні 0,2 м²; |  |
| 2.1. | Комплект, що призначений для проведення процедур постійної замісної ниркової терапії у дітей (гемодіалізу/ гемодіафільтрації). У складі комплекту: - гемофільтр з площею ефективної поверхні мембрани 0,2 м², з матеріалу полісульфон - системи магістралей для постійної замісної ниркової терапії |  |
| 3. | Комплект для проведення терапевтичного плазмаферезу з плазмафільтром, що має площу поверхні 0,3 м². Пакет для збору фільтрату |
| 3.1 | Комплект, що призначений для проведення процедур терапевтичного плазмаферезу. У складі комплекту: - плазмафільтр з площею ефективної поверхні мембрани 0,3 м², з матеріалу полісульфон - системи магістралей; |  |
| 4. | Комплект для проведення процедур постійної замісної ниркової терапії з гемофільтром, що має площу поверхні 0,7 м² |
| 4.1. | Комплект, що призначений для проведення процедур постійної замісної ниркової терапії (гемодіалізу/гемодіафільтрації) У складі комплекту: -гемофільтр з площею ефективної поверхні мембрани 0,7 м², з матеріалу полісульфон -системи магістралей для постійної замісної ниркової терапії |  |
| 5. | Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію (мішок 5 л) |
| 5.1 | Готовий для використання діалізний розчин для постійного вено-венозного гемодіалізу /гемофільтрації. Розчин має бути у мішках по 5 літрів (двокамерних). Склад готового до використання розчину: - натрій 140 ммоль/л - калій 2,0 ммоль/л - кальцій 1,50 ммоль/л - магній 0,75 ммоль/л - глюкоза безводна 5,55 ммоль/л |  |
| 6 | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 12 F |  |
| 6.1 | Комплект для діалізу призначений для забезпечення судинного доступу для гемодіалізу. У наборі : двохканальний катетер з діаметром 12 F (за французькою шкалою); довжина катетера 15-20 см; провідник тип “J”. Виріб має бути стерилізованим, одноразового використання, з біологічно інертного термопластичного поліуретану, рентгеноконтрастного по всій довжині катетера. |  |
| 7. | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 6,5 F |  |
| 7.1 | Комплект для діалізу призначений для забезпечення судинного доступу для гемодіалізу. У наборі : двоканальний катетер розмір 6.5F довжина 12см; Виріб має бути стерилізованим, одноразового використання |  |
| 8. | Катетер гемодіалізний двохпросвітний (двохканальний) у наборі розміром 8 F |  |
| 8.1 | Комплект для діалізу призначений для забезпечення судинного доступу для гемодіалізу. У наборі : катетер розміром 8 Fr довжиною 11см, провідник тип “J”. Виріб має бути стерилізованим, одноразового використання, з біологічно інертного термопластичного поліуретану, рентгеноконтрастного по всій довжині катетера. |  |

Очікувана вартість по лоту №1 складає 1892000,00грн. (один мільйон вісімсот дев’ятсот дві тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.

Лот №2 - витратні матеріали для проведення хронічного гемодіалізу/гемодіафільтрації)

Специфікація

| № з/п | Код та назва відповідно до ЄЗС ДК 021:2015 | Код та назва за НК 024:2019 | Назва предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування; | Високопоточний діалізатор FX 50 classix | шт. | 500 |
| 2 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування; | Високопоточний діалізатор FX 60 classix | шт. | 640 |
| 3 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування; | Високопоточний діалізатор FX CorDiax 40 | шт. | 764 |
| 4 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; | Кровопровідні магістралі AV-Set ONLINE plus 5008-R | шт. | 1904 |
| 5 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 32111 - Голка фістульна, одноразового використання; | Діалізна голка артеріальна 17 GA-R 25 | шт. | 1904 |
| 6 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 32111 - Голка фістульна, одноразового використання; | Діалізна голка венозна 17 GA-R 25 | шт. | 1904 |
| 7 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 35849 - Концентрат гемодіалізу | Бікарбонат натрію для гемодіалізу bibag 5008 650g | шт. | 1904 |
| 8 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 35849 - Концентрат гемодіалізу | AC-F 213/4 Кислотний концентрат для гемодіалізу. | шт. | 1323 |
| 9 | 33181520-3 - Матеріали для ниркового діалізу | 47739 - Фільтр для очистки діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу | Фільтр для діалізної рідини DIASAFE plus | шт. | 58 |

Медико - технічні вимоги

витратних та комплектуючих матеріалів для гемодіафільтрації

| Найменування та вимоги до предмету закупівлі | Значення/наявність забезпечення за вимогами замовника | Відповідність забезпечення вимог за пропозиціями учасника (так\ні) |
| --- | --- | --- |
| 1,2,3) Вимоги до діалізаторів: |  |  |
| Всі діалізатори повинні бути стерилізовані потоком пару або гамма-випромінюванням | відповідність |  |
| Діалізатори повинні бути високопоточними | відповідність |  |
| Матеріал мембрани Полісульфон або Геліксон | відповідність |  |
| показник | Значення/наявність забезпечення за вимогами замовника |  |
|  | Високопоточний діалізатор площею 1,3-1,4 м.кв. | Високопоточний діалізатор площею 1,6-1,8 м.кв | Високопоточний діалізатор площею 1,9-2,2 м.кв. |  |
| Площа поверхні, м² | 1,3 - 1,4 | 1,6 - 1,8 | 1,9 - 2,2 |  |
| *Кліренс сечовини мл/хв., не менше | 263 | 270 | 280 |  |
| *Кліренс креатиніну, мл/хв., не менше | 236 | 248 | 260 |  |
| *Кліренс фосфатів, мл/хв., не менше | 220 | 230 | 242 |  |
| *Кліренс вітаміну В12, мл/хв., не менше | 150 | 165 | 180 |  |
| *Кліренс інуліну мл/хв, не менше | 92 | 105 | 116 |  |
| Об’єм заповнення мл, не більше | 90 | 103 | 120 |  |
| Коефіцієнт ультрафільтрації мл/год* мм рт.ст., не менше | 38 | 53 | 68 |  |
| Коефіцієнт просіювання альбуміну, менше | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
| *При швидкості потоку крові 300 мл/хв. і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв |  |
| 4) Вимоги до кровопровідних магістралей для гемодіафільтрації |
| Кровопровідні магістралі для гемодіафільтрації повинні бути призначені для одноразового використання. | відповідність |  |
| 5,6) Вимоги до фістульних голок: |  |  |
| Фістульна голка артеріальна, діаметр 1,5 мм, Фістульна голка венозна, діаметр 1,5 мм: - діаметр голки - 1,5 мм; | відповідність |  |
| 7,8) Вимоги до концентратів: |  |  |
| 1. Концентрат бікарбонатного компоненту Порошковий картридж або мішок від 650 гр., призначений для екстракорпорального бікарбонатного гемодіалізу/гемодіафільтрації | відповідність |  |
| 2. Концентрат кислотного компоненту діалізуючого розчину (рідкий або сухий): Концентрат кислотного компоненту після розбавлення концентратом для бікарбонатного гемодіалізу має утворювати розчин з наступними іонними концентраціями: Натрій (Ммоль/л) 138,0-140,00 Калій (Ммоль/л) 2,0 Кальцій (Ммоль/л) 1,75 | відповідність |  |
| 9) Вимоги до Фільтру для діалізуючого розчину |  |  |
| Фільтр для приготування чистого діалізуючого розчину, не менше 100 процедур | відповідність |  |

Очікувана вартість по лоту №2 складає 3501000,00грн. (три мільйони п’ятсот одна тисяча гривень 00 коп.) з ПДВ.

Загальна вартість по лотам №1,2 складає: 5393000,00 грн. (п’ять мільйонів триста дев’яносто три тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ.

Усі посилання у Додатку 2 до Документації на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".